Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута

Раздел II.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 22.	Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м |  |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Количество блоков – до 2. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Общественное питание. Гостиничное обслуживание | Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Спорт | Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Высота – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. Размеры земельных участков, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание. | Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 24.	Подзона застройки малоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.2.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание. | Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Этажность – до 3 эт. Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Этажность – до 3 эт. Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки от 5 до 6 эт. – 20. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 18. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 8 эт. –15. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 26.	Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами Ж.3.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 27.	Подзона застройки среднеэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.3.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 5 эт. – 15. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 6 эт. – 13. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 7 эт. – 11. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов среднеэтажной жилой застройки 8 эт. – 9. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 28.	Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 29.	Подзона сложившейся застройки многоэтажными жилыми домами Ж.4.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 30.	Подзона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной комфортности Ж.4.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 13. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 31.	Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Этажность – от 5 до 8 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины. | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 32.	Зона размещения объектов административно-делового назначения ОД.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Общественное управление. Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Гостиничное обслуживание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Бытовое обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Магазины. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 33.	Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОД.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Бытовое обслуживание. Ветеринарное обслуживание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 34.	Зона размещения объектов торгового назначения 
и общественного питания ОД.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магазины. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 35.	Зона размещения объектов образования и просвещения ОД.4 (ДОУ)

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

Статья 36.	Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОД.5

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 37.	Зона размещения объектов здравоохранения ОД.6 (ЗД)

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение | Минимальный отступ от поликлиники до красной линии – 15 м. Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Этажность – 1 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Склады | Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |

Статья 38.	Зона размещения объектов социального обслуживания ОД.7

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

Статья 39.	Зона размещения культовых объектов ОД.9

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта. |  |  |

Статья 40.	Зона размещения объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения ОД.10

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание. Общественное управление. Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Рынки. Магазины. Общественное питание. Гостиничное обслуживание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Обслуживание автотранспорта. Объекты придорожного сервиса | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Лёгкая промышленность. Пищевая промышленность. Строительная промышленность | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Склады | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 41.	Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования ОД.11

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Обеспечение научной деятельности | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Этажность – 1 эт. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 42.	Зона университетского городка УГ

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты образования. Объекты научно-исследовательских учреждений. Объекты специализированного жилищного фонда. Объекты пожарной охраны. Амбулаторно-поликлинические сооружения. Скверы. Объекты культуры, искусства и досуга. Крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Детские дошкольные учреждения. Объекты систем электроснабжения (распределительные пункты, распределительные пункты с трансформаторными подстанциями, трансформаторные подстанции), газоснабжения (газораспределительные пункты), теплоснабжения (центральные тепловые пункты, контрольно-распределительные пункты, локальные котельные), водоснабжения и водоотведения (повысительные водопроводные насосные станции, канализационные насосные станции хозбытовых стоков, канализационные насосные станции ливневых стоков). Проезды общего пользования. Автомобильные парковки общего пользования | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории | При подготовке проектной документации, строительстве и эксплуатации объекта застройщикам необходимо предусматривать парковочные места на отведённом для строительства земельном участке в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Аптеки. Продовольственные магазины. Непродовольственные магазины. Предприятия бытового обслуживания. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты). Архивы. Бани, банно-оздоровительные комплексы. Офисы, конторы организаций различных форм собственности. Кредитно-финансовые учреждения. Культовые сооружения. Общественные уборные. Многоэтажные автостоянки. Гостиницы | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории | При подготовке проектной документации, строительстве и эксплуатации объекта застройщикам необходимо предусматривать парковочные места на отведённом для строительства земельном участке в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Открытые спортивно-физкультурные сооружения. Отдельно стоящие, подземные, встроенно-пристроенные автостоянки. Отделения связи на 1-м этаже. Кредитно-финансовые учреждения на 1-м этаже. Предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские) на 1-м этаже. Продовольственные и непродовольственные магазины на 1-м этаже. Аптека на 1-м этаже. Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже. Опорный пункт охраны порядка на 1-м этаже | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории | При подготовке проектной документации, строительстве и эксплуатации объекта застройщикам необходимо предусматривать парковочные места на отведённом для строительства земельном участке в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |

Статья 43.	Зона размещения складских объектов П.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины. Общественное питание. Бытовое обслуживание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта. Объекты придорожного сервиса. Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. |  |

Статья 44.	Зона размещения производственных объектов П.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Производственная деятельность. Тяжёлая промышленность. Автомобилестроительная промышленность. Лёгкая промышленность. Фармацевтическая промышленность. Пищевая промышленность. Нефтехимическая промышленность. Строительная промышленность. Деловое управление | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 | Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Обслуживание автотранспорта. Объекты придорожного сервиса. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Магазины. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |
| Общественное питание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м |  |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 45.	Зона размещения объектов тяжёлой промышленности П.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Тяжёлая промышленность. Деловое управление | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Магазины. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |
| Общественное питание. Обслуживание автотранспорта. | Минимальный отступ от красной линии – 3 м |  |

Статья 46.	Зона размещения объектов лёгкой промышленности П.4

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Лёгкая промышленность. Фармацевтическая промышленность. Деловое управление | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Магазины. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |
| Общественное питание. Обслуживание автотранспорта | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. |  |

Статья 47.	Зона размещения объектов пищевой промышленности П.5

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Пищевая промышленность. Деловое управление | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Магазины. Бытовое обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |
| Общественное питание. Обслуживание автотранспорта | Минимальный отступ от красной линии – 3 м |  |

Статья 48.	Зона размещения объектов нефтехимической промышленности П.6

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Нефтехимическая промышленность. Деловое управление | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |
| Общественное питание. Обслуживание автотранспорта | Минимальный отступ от красной линии – 3 м |  |

Статья 49.	Зона размещения объектов строительной промышленности П.7

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Строительная промышленность. Деловое управление | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Обслуживание автотранспорта. Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |
| Общественное питание. Обслуживание автотранспорта. | Минимальный отступ от красной линии – 3 м |  |

Статья 50.	Зона добычи полезных ископаемых П.8

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Недропользование |  |  |
| Склады | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Минимальный отступ от красной линии – 3 м. Этажность – до 2 эт. |  |

Статья 51.	Зона автомобильных дорог АД

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# Вид разрешенного использования «Объекты придорожного сервиса» исключен – Решение Думы города Сургута от 26.10.2016 № 17-VI ДГ.

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Инженерные сети |  |  |

Статья 52.	Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты придорожного сервиса | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Бытовое обслуживание | Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 53.	Зона железнодорожного транспорта ИТ.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 54.	Зона воздушного транспорта ИТ.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Воздушный транспорт | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации. Размеры земельных участков определяются в соответствии с СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов, региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 55.	Зона внутреннего водного транспорта ИТ.4

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Водный транспорт | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 56.	Зона трубопроводного транспорта ИТ.5

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводный транспорт |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 57.	Зона многоэтажных автостоянок МА

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажные автомобильные стоянки | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание. Банковская и страховая деятельность. Магазины. Спорт. Общественное питание. Развлечение. Обслуживание автотранспорта. | Максимальный процент от общей площади объекта капитального строительства – 25 |  |

Статья 58.	Зона коммунально-инженерной инфраструктуры КИ

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 59.	Зона энергетики ЭН

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Энергетика |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 60.	Зона связи СВ

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Связь | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 61.	Зона городских лесов Р.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Отдых (рекреация) | Использование земель, на которых расположены городски леса, осуществлять в соответствии с лесохозяйственным регламентом | Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Иные ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентом |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 62.	Зона озеленённых территорий общего пользования Р.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Отдых (рекреация). Земельные участки (территории) общего пользования | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации |
| Религиозное использование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 |  |
| Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 63.	Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения Р.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Природно-познавательный туризм. Туристическое обслуживание. Санаторная деятельность | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Культурное развитие | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

Статья 64.	Зона размещения объектов спорта Р.4

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м | Совокупная площадь объектов не должна превышать 20 % от площади объектов основного вида разрешённого использования |
| Общественное питание | Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, требующих установления санитарно-защитных зон |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

Статья 65.	Зона обеспечения обороны и безопасности ОБ

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение обороны и безопасности |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 66.	Зона режимных территорий РО

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 67.	Зона ритуального назначения СИ.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 68.	Зона объектов размещения отходов производства 
и потребления СИ.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Специальная деятельность | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила». Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Запрещается захоронение отходов в границах населённых пунктов |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 69.	Зона складирования снежных масс СИ.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Полигон для утилизации снежных масс с сортировкой твёрдых бытовых отходов |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Снегоплавильная установка |  |  |

Статья 70.	Зона сельскохозяйственных угодий СХ.1

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Овощеводство |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 71.	Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ.2

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование | Размеры земельных участков для ведения животноводства – 1 – 5 га. Размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 1 – 140 га |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. |  |

Статья 72.	Зона садоводства СХ.3

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение садоводства | Размеры земельных участков – 0,04 – 0,15 га | В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-защитных зон |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-защитных зон |

Статья 73.	Зона дачного хозяйства СХ.4

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение дачного хозяйства | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Размеры земельных участков – 0,04 – 0,15 га | В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Не допускается размещение дачных домов и садовых домов в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-защитных зон |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. | Не допускается размещение объектов, требующих установление санитарно-защитных зон |

Статья 74. Зона приютов для животных ПЖ

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Приюты (гостиницы) для животных (содержание и лечение животных) | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |  |
| Клиника (амбулаторное ветеринарное обслуживание) | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склад (хранилище) для кормов. Инсинератор (термическое уничтожение биологических отходов). | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введение в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |  |

Статья 75. Зона размещения гаражных объектов ГН

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты гаражного назначения | Этажность до 2-х этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 76. Зона комплексного и устойчивого развития территории КУРТ

# 1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешённого использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность – от 9 эт. Минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объектов образования и просвещения. При размещении жилых домов вдоль магистральных улиц и дорог в первых этажах таких домов должны размещаться помещения исключительно объектов общественного (нежилого) назначения. Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается только со стороны красных линий. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность – до 4 эт. Минимальный отступ от красной линии – 25 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Блокированная жилая застройка | Этажность – до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; красной линии проездов – 3 м; границы соседнего земельного участка – 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов – 5 м; границы соседнего земельного участка – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Магазины | Торговая площадь – до 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Спорт | Минимальный отступ от красной линии – 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут |  |
| Обеспечение научной деятельности | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 |  |
| Многоэтажные автомобильные стоянки | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства устанавливаются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность – до 2 эт. Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудобство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучию |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

# 2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

# 3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.